## Slide 1
超音波教育WG
工学博士 秋山 いわき
同志社大学生命医科学部 教授
同志社大学 超音波医科学研究センター センター長
公益社団法人日本超音波医学会理事、同 安全委員会委員長、同 機器及び標準化に関する委員会委員長、同 国際交流委員会委員長
誰もが活用できる
正しい超音波医学のテキストを作成する
対象として医学部入学後1、2年生を想定するが、広く一般への紹介にも使えるように
超音波とは、からはじまり診断法の原理、
装置の仕組みまで臨床画像との関連を含めて紹介する
取捨選択が可能なように
音声付きプレゼンテーションファイルで提供

## Slide 2
超音波とは
基 礎 編
Notes: 超音波の基本原理について解説します。

## Slide 3
音で中を探る
直接音を聞く
音聴棒
聴診器
打診法
Notes: 私たちの身体は光の強い散乱体であり、入射した光はいろいろな方向に散乱されてしまうため、光を捉える眼では体の中を見ることができません。
光では見えないものの内部を知りたいときには、音も使うことができます。
例えばスイカです。プロの方は、スイカを手でたたいたときにスイカが生じる音を聞くことで、スイカの出来不出来を判断できるとのことです。お医者さんが胸をポンポンとたたき音を聴いています。これらの方法は打診法と呼ばれます。
打診法と少し違いますが、水道管の音を音聴棒で聞くことで水道の流れが正常かどうかを調べています。そして、聴診器を使い心臓が拍出する血液が血管の中を流れる音を聞き、異常がないかを診察しています。これらは、対象そのものが出している音を直接聞いている点が違います。

## Slide 4
ヒトの可聴音
Notes: 超音波とは何でしょう？
超音波は人の耳に聞こえない音のことを言います。ここでは左側に音の波形を、右側に周波数を示しています。
一般的にヒトに聞こえる音の周波数の範囲は20Hzから20kHzと言われています。20kHzの音の波長は水中で75mm程度になります。

## Slide 5
超音波とは
人間の可聴範囲
約20 Hz〜20 kHz (20 kHz＝2万 Hz)
超音波検査で使用される超音波の周波数可聴範囲
約2 MHz〜20 MHz (200万 Hz 〜 2000万 Hz)
超音波診断で使われる
2 MHz～20 MHz
海中に発した超音波の反射波を画像化して
海底の地形や、魚の存在を知る事ができます
イルカは超音波で仲間と会話したり
エサとなる小魚を超音波で気絶させたりします
コウモリは超音波の反射波で
地形やエサとなるの虫の存在を
知る事ができます
周波数
Notes: 超音波とは一般的には「人間には聞こえない高い音」のことを言います。 音は周波数(Hz)でその高さ（音階）が決まります。 周波数とは、1秒間に何回振動するかを表しており、1秒間に1000回振動する音は1000Hz又は 1kHzです。
音の世界はヒトが聞こえるよりも遙かに広い範囲に広がっています。ヒトに聞こえる周波数は、先ほど示したように比較的狭い範囲に限られていますが、水中に生きるクジラやイルカはもっと周波数が高く、帯域が広い音を使って会話をしたり、敵を攻撃したりしています。水中では、減衰が小さく音が遠くまでを伝わるためです。こうもりは暗闇の中で飛行するためのレーダーとして超音波を使っています。
空気中では、音、特に周波数の高い音にとっては有利な環境ではないので、ヒトの使える音の周波数範囲は比較的狭い範囲に限られています、しかし、音の世界はもっと広い周波数範囲に広がっており、超音波診断ではヒト音声の1000倍から1万倍高い周波数が使われます。

## Slide 6
画像診断検査
電磁波
電磁波
電磁波
電磁波
圧力波
10 pmから10 nm
10 pm から 10 nm
10 pm 以下
75 mm @20 kHz 水中
0.3 mm @5 MHz 水中
波 長
数m
単純Ｘ線
Ｘ線ＣＴ
シンチグラフィー
超音波
MRI
圧力波
超音波
Notes: ご存知のように、病院ではいろいろな画像診断装置が使われています。
ここには5つ挙げましたが、そのほとんどはＸ線、ガンマ線、磁界というような、電磁界に分類されるものを使っています。
このなかでは、超音波だけが圧力波を使っています。
電磁波は、電流の流れによって生じる電界や磁界の変動が伝わる現象で、圧力波は物質に力が加わると生じる現象です。

## Slide 7
超音波と電磁波
（電波、可視光線、Ｘ線など）
似ている点
異なる点
どちらも”波動”である
エネルギーを運ぶ
超音波 ： 機械的振動、縦波、圧力を伝える媒質が必要
電磁波 ： 電磁界振動、横波、真空中も伝搬
電磁波の速度は音速の約100万倍
Notes: 超音波と電磁波はどこが似ていて、どこが違うのでしょう。
似ている点はどちらも波（波動）だということです。波動とは、空間を振動が波として伝わる現象を言い、遠方にエネルギーを伝えることができます。
それでは、異なる点はなんでしょう。
音波は機械振動が生じる圧力の変動なので縦波であって、空気や水など圧力を伝える媒質が必要です。
それに対し、電磁波は電界や磁界の変動であり、ギターの弦の様な横波で、真空中も伝搬可能です。
同じ波動であると言っても物理的には全く異なる現象です。ですから、例えば電磁波の伝搬速度は音速の約100万倍大きな値になります。

## Slide 8
音波(圧力波)
音波と電磁波の違い
電磁波
磁界
電流
電流が流れると磁界（青）が発生し、
磁界の変化が電界（赤）を発生する
スピーカー
波の伝搬方向に粒子が動くので、
振動を伝える粒子が必要。
Notes: もう少し、詳しく見てみましょう。
ある物体の端をポンとたたくと、そこにある粒子が少し移動して、その粒子がまた隣の粒子を少し押して…ということを繰り返しながら、密な部分が物体中を伝わっていきます。これが圧力波で、波の伝搬方向に粒子が動くので縦波と呼ばれます。圧力波の伝搬では、このように振動を伝える粒子が必要です。
これに対して電磁波とは何でしょう？
まず、電界と磁界について考えましょう。電界は電荷が作るフィールド、磁界は磁石が作るフィールドですが、この２つは密接に関連しています。電線の中を電荷が移動する、すなわち電流が流れると、高校のときに習った握りこぶしの関係に従って、電線の周囲に磁界が発生します。すると、その磁界に直交する方向に電界が発生し、これを繰り返しながら伝搬するのが電磁波です。電界も磁界もそれぞれ電荷や磁石があれば真空中であっても形成されるので、音波とは異なり、波動を伝える媒質は不要です。電界や磁界は波の伝搬方向に垂直な方向に形成されるので横波と呼ばれます。
音波の場合、振動は伝わっていきますが、圧力を伝える粒子自体は振動しているだけで移動しません。電磁波の場合もフィールドの変化は伝わりますが、物質の移動はありません。ですから、波動はエネルギーのみを伝える現象と言えます。

## Slide 9
音は真空中を伝わらない
Notes: さて、音の伝搬には圧力を伝えるなにかが必要で電磁波は何もいらないと言いました。論より証拠、実験してみましょう。
この動画には、アクリルの真空チャンバと真空ポンプ、チャンバ内の圧力を表示する気圧計が見えています。
チャンバーの中にはスピーカーとマイクロホンが置かれていて、音を出した状態で真空ポンプがどんどん空気を引いてきます。
ここにある気圧計の針が下がってくるのに伴い、マイクロホンがひろう音の大きさが少しずつ小さくなっていく様子がおわかりいただけますでしょうか。
しかしチャンバの中の見え方は変わらないので電磁波の一種である光は空気がなくなっても何の影響も受けないことがわかります。

## Slide 10
横波と縦波の違い
横 波
縦 波
Notes: 縦波と横波の違いを確認しましょう。
左のアニメーションは粒子が左右に振動しながら右の方へ伝搬していく様子を示しています。
粒子の振動方向と波の伝搬方向が一致しているので縦波です。
右のアニメーションは水面に小石を落とした時に発生した波が伝搬してく様子を示しています。
水面は上下に振動していますが波が伝搬していく方向は水面に平行な方向です。
つまり、水面の振動方向が伝搬方向に直交する方向なので横波です。

## Slide 11
縦波と横波の違い
縦波
横波
集合
疎密波(縦波)
群速度 ＝ 伝搬速度 (音速)
せん断波(横波)
波源
（加振器、プッシュパルス焦点）
単振動
（粒子速度）
伝搬方向
波源
（プローブ）
単振動
（粒子速度）
集合
伝搬方向
Notes: 粒子の振動方向と波の伝搬方向が一致しているものを縦波、粒子の振動方向が伝搬方向に直交する方向になる波を横波といいます。
水中を伝わる音波は一般に縦波ですが、例えば水面に生じる表面波は横波の一例です。

## Slide 12
周波数・波長・音速の関係
密
疎
密
λ：波長 [m]
c=fλ
周期 T [sec]：密波が現れて次の密波が現れるまでの時間
周波数 f [Hz]：1秒間に密波が現れる回数
音速 c [m/s]：1秒間に波が進んだ距離
Chart: 
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15000000000000002 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.39999999999999997 | 0.44999999999999996 | 0.49999999999999994 | 0.54999999999999993 | 0.6 | 0.65 | 0.70000000000000007 | 0.75000000000000011 | 0.80000000000000016 | 0.8500000000000002 | 0.90000000000000024 | 0.95000000000000029 | 1.0000000000000002 | 1.0500000000000003 | 1.1000000000000003 | 1.1500000000000004 | 1.2000000000000004 | 1.2500000000000004 | 1.3000000000000005 | 1.3500000000000005 | 1.4000000000000006 | 1.4500000000000006 | 1.5000000000000007
f1 | 0 | 0.29389 | 0.47553 | 0.47553 | 0.29389 | 6.1257e-17 | -0.29389 | -0.47553 | -0.47553 | -0.29389 | -5.666e-16 | 0.29389 | 0.47553 | 0.47553 | 0.29389 | -7.0441e-16 | -0.29389 | -0.47553 | -0.47553 | -0.29389 | 1.5313e-15 | 0.29389 | 0.47553 | 0.47553 | 0.29389 | -2.3582e-15 | -0.29389 | -0.47553 | -0.47553 | -0.29389 | 3.1852e-15
縦波を…
横波で表記
Notes: 技術的な話をする際には、言葉の持つ意味を明確にしておくことが大切です。ここでは、超音波の特徴を表すパラメータについてお話しします。
音は縦波ですが、縦波をうまく書くのは大変なので、横波のような書き方をすることが多いです。この場合、横軸は波の伝搬方向を、縦軸は粒子の変位の大きさを表しています。
密と密が繰り返し生じる際の間隔を波長と呼びます。
この図はある瞬間における波を表していますが、
次の図に示すように、超音波はどんどん伝搬していく波です。ここで観測者がいて、密が来る回数を数えているとします。1秒間に何回密が来るか、その回数を周波数、密が来る間隔を周期と呼びます。
超音波の音速は、1秒間に進む距離で計算できるので、周波数ｆと波長λを使ってこの式で求めることができます。

## Slide 13
連続波とパルス波の違い
時間波形
周波数スペクトル
連続波
振動が持続する波
パルス波
一過性で
持続時間の短い波
超音波診断ではほとんどの場合、
パルス波を使用する
パルスエコー法
２６波
３波
１波
Notes: 音波の特徴として、音がどれだけ持続するかを表すパラメータがあります。振動がずっと持続する波を連続波と言います、
これに対し、振動が一過性で持続時間が短い波をパルス波と呼びます。超音波診断装置では、パルス波を発生し、その反射信号が帰ってくる時間を分析して画像を作ります。パルス幅が異なるパルスが使われますのでその違いも考えてみましょう。
一番上が連続波の時間波形と、周波数スペクトルです。時間波形を可聴音としてスピーカーで鳴らしています。
波形が正弦波の連続波の場合、その周波数スペクトルは右の図に示すようになります。このグラフの横軸は周波数で、連続波が基本周波数の成分のみを持つことを示しています。絶対音感のある方は音階も直ぐわかるでしょう。
その下の３つの波形はパルス波で、それぞれ、２６波、３波、１波の波が出て1つのパルスが終わります。２６波の場合、同じ高さの音がブツブツと切れて聞こえています。周波数スペクトルを見ると、基本周波数を中心に幅が少し広がっています。
３波、１波と波数を減らしていくと、周波数スペクトルの中心は変わりませんが、幅が広がっていきます。耳に聞こえる音はどうでしょう。波数が減っていくと、だんだん音階がわからなくなっていきませんか？これは、パルスの時間幅が狭くなるにつれて周波数スペクトルの幅が広がり、いろいろな音階の音が含まれるためです。一般に時間幅と周波数スペクトルの幅は、反比例の関係があります。

## Slide 14
超音波パルスを送信し、
反射波を同じ振動子で
受信して画像化
超音波診断Bモードの基本
：パルスエコー法
超音波は、反射・透過、
屈折、減衰する
Notes: 超音波診断装置は、超音波で身体の中を可視化する装置です。
例えば、超音波診断で最も基本的なB-mode画像を作る場合、プローブでパルス超音波を発生し、生体中を伝搬するパルスが生体内の臓器の界面で反射して戻ってきたエコー信号を再びプローブで受信します。この動画に示すように、送信と受信を走査しながら繰り返すことにより、生体の断層像が得られます。
このあと、波動に特徴的な現象である反射、屈折、減衰に関するお話をします。先ほども触れたように、音波と電磁波は、伝わっていく原理は全く異なりますが、波動であるという点では同じなので、両方とも反射・透過、屈折、減衰を生じます。

## Slide 15
境界面での音のふるまい
θi
θr
媒質１ 音速 c1
媒質２ 音速 c2
反射
透過
入射
異なる媒質の境界面で
音は反射、屈折する
超音波検査では音の反射の強さと位置を画像化する
Notes: さて今までは、超音波が一様な媒質中を伝搬することを考えてきました。ここでは少し複雑な条件として、音速が異なる2つの媒質が存在し、
その境界面に超音波が斜めに入射する場合を考えましょう。
もし、2つの物質の音速C1とC2が同じである場合、音はまっすぐ進みます。
しかし、２つの物質の境界では反射が起きます。このとき、入射角θIと反射角θrは同じになりますね。これは、入射波も反射波も音速が同じ媒質1の内部を伝搬するためと考えられます。
それでは音速が異なる媒質を伝わる透過波はどうなるでしょう？
この時起きる現象については、皆さんがよく目にする光の屈折で考えてみましょう。

## Slide 16
光の屈折（光速の違い）
A
媒質１ (空気)
A'
B'
＞
B
媒質２ (水)
Notes: 同じ波動である光の屈折に関するおさらいです。
水を満たしたコップに鉛筆を刺すと、水面で鉛筆が折れ曲がって見えます。
これは、水中の光の速度が空中より遅いことによって起きる現象です。
幅のある光が水面に斜め入射する場合を考えます。A-A’は空中を伝搬する光の波面であり光は波面に垂直な方向に進みます。
これに対し、水中の光の速度は空中よりも遅いので、水中を進む光の波面B-B’はこのように傾きます。
その結果、波面に垂直な光の進行方向はこのように曲がることになります。

## Slide 17
境界面での音のふるまい
θi
θt
屈折
透過
媒質１ 音速 c1
媒質２ 音速 c2
入射
異なる媒質の境界面で
音は反射、屈折する
超音波検査では音の反射の強さと位置を画像化する
Notes: さて、ふたたび超音波の場合を考えましょう。
２つの媒質の音速が同じ場合、音はまっすぐ進みますが、
両者の音速が異なる場には、光と同様に屈折が起き、屈折角は音速の違いに応じて入射角と違う値になります。

## Slide 18
音の反射と透過
密度：1 g/cm3
音速：1520 m/s
密度：1 g/cm3
音速：1550 m/s
密度：0.001 g/cm3
音速：350 m/s
0.01
R −1.00
例：肺胞 (空気)
例：筋肉
例：肝臓
反射率は媒質の音響インピー
ダンス の差で決まる
固有音響インピーダンス
＝密度×音速
反射率：
Notes: それでは、境界面に音波が垂直に入射した場合にはどうなるでしょう。
この場合には屈折は起きず、一部が反射、一部が透過する現象が起きます。
超音波診断装置は反射を画像化しますから、どの程度の反射がおきるのかが重要です。
ここでは、Z1という固有音響インピーダンスをもつ媒質からZ2という固有音響インピーダンスを持つ媒質に超音波が垂直に入射する様子を示しています。
反射率は、媒質の固有音響インピーダンスの差で決まります。
固有音響インピーダンスは、媒質の密度と音速の積で計算されます。
左側では密度が同じで音速が少しだけ違っている場合です。このZ1とZ2を代入して求めた反射率は、約0.01と計算されます。入射した超音波の約1%が反射しますが、ほとんどが透過することを示しています。
これに対し右側の場合では、密度も音速もZ1と大きく異なります。この場合、反射率の計算値は-0.99954…となり、入射超音波のほとんどが反射されることになります。これは、水と空気の界面を表す条件です。

## Slide 19
周波数と減衰
減衰 attenuation
伝搬過程で超音波のエネルギーが失われること
(吸収、散乱、拡散などによる)
周波数が高いほど減衰が大きい (周波数依存減衰)
周波数が高い
振動回数が大きい
伝搬過程でエネルギーが失われやすい
Notes: 減衰は、物体に入射したエネルギーが吸収、散乱、拡散などにより減弱し、外部に出て行かなくなることを言います。
生体内における超音波の減衰は一般に周波数に比例して増加することが知られています。
これは、周波数が高くなり組織の振動回数が増えると摩擦による吸収が増えることがひとつの原因です。

## Slide 20
α：減衰係数
減衰について考える
光を吸収する板ガラス
（透過率80％）
Notes: ここでは超音波の減衰について考えます。
均質な減衰媒体がある場合、その厚さに依存して吸収が増加するのは簡単に予想できますが、問題は減衰がどのような式で表されるかです。
光を吸収する板ガラスを考えてみましょう。ガラスが80%の光を透過させる場合、2枚重ねると透過光はどうなるでしょう。1枚で20%下がるので、2枚で40%ではありませんね。0.8×0.8になります。
どんどん重ねてX枚重ねると全てかけ算になりますので、透過光の減衰は累乗で効いてくることがわかります。累乗の底を10に直すとこのような式になります。ここでXは減衰物質の厚さを表します。αは物質や超音波の特性で決まる定数であり、減衰係数と呼ばれます。

## Slide 21
減衰と伝搬距離の関係
[cm]
超音波の振幅
伝搬距離
往復すると…
周波数 5 [MHz]ではα＝0.125 [/cm] 程度．
8 cm伝搬すると…
例えば
0.01
1/100
0.1
1/10
Notes: 超音波診断を考えた場合に、減衰がどの程度の影響を及ぼすか考えて見ましょう。
例えば肝臓などの軟組織では、周波数5 MHzの超音波の減衰係数αは0.125（1/8）程度になります。
この超音波の振幅と伝搬距離の関係を図にしたのがこのグラフです。
減衰は累乗で効いてくると言いましたが、例えば超音波が8cm伝搬すると信号の振幅は1／10に減衰します。
エコー信号が体表まで同じ距離を伝搬して戻ってくることを考えると1／100まで減衰することになります。
このように超音波の減衰は、得られる超音波診断画像に大きな影響を与えるので、これをうまく補正することは超音波診断装置の重要な機能のひとつです。

## Slide 22
医用超音波で使用される音響学的パラメータ
名称 | 記号 | 単位
波長 |  | ｍ（メートル）
周波数 |  | Hz（ヘルツ）
周期 |  | s（秒）
音速 |  | m/s
パルス幅 |  | s（秒）
パルス繰り返し周波数 |  | Hz（ヘルツ）
媒質密度 |  | kg/m3
固有音響インピーダンス |  | kg/m2s
減衰係数 |  | 1/m
名称 | 記号 | 単位
波長 |  | ｍ（メートル）
周波数 |  | Hz（ヘルツ）
周期 |  | s（秒）
音速 |  | m/s
パルス幅 |  | s（秒）
パルス繰り返し周波数 |  | Hz（ヘルツ）
媒質密度 |  | kg/m3
固有音響インピーダンス |  | kg/m2s
減衰係数 |  | 1/m
Notes: これまでの解説で説明したパラメータはこのようになります。
上の6つが超音波の特徴を表すパラメーターで
下の3つは超音波が伝搬する媒質の特徴を表すパラメーターです。

## Slide 23
まとめ
超音波は、電磁波と同様に波である
電磁波が電磁界の振動であるのに対し超音波は機械的な振動である
波の性質として、反射・屈折・減衰等があり、
それらを利用して生体内の
構造を可視化できる
Notes: 「超音波とは」というお話しをしてきました。
超音波診断装置が使う超音波とＣＴやＭＲＩが使う電磁波が持つ波動としての共通点を示し。
次に、２つの波動が持つ異なる点について述べました。
最後に、超音波の基本的な性質として、生体のなかで生じる反射・屈折・減衰などについて述べました。
超音波診断装置は生体内を伝わる超音波の反射波を可視化する装置です。
各論に入る前に超音波の基本特性を押さえておくことは、超音波診断装置を使いこなす上で役立つと思います。