## Slide 1: 超音波の安全性
基礎編
ver20250401
Notes: ここでは、超音波診断の重要な特徴である安全性についてお話しします。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 2
2
超音波の安全性
なぜ超音波診断は安全なの？
X線診断との比較
超音波を使えば必ず安全なの？
超音波の安全域と作用域
治療への応用
Notes: 超音波診断は安全性が高いことをご存知の方も多いと思います。しかし、なぜ超音波を使うと安全なのでしょう？ここでは、この基本的な問題に立ち返り、もう一つの診断法であるＸ線診断と比較しながらその理由を考えます。
＜Click＞
また、超音波を使えば必ず安全と言えるのでしょうか？実はそうではありません。超音波の強さには生体に作用を与えない安全域と作用を与える作用域があり、これらの領域を使い分けることで安全な診断を実現しています。一方で、作用域の超音波を使うことで治療にも利用されていますので、これについても紹介します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 3: 圧力波と電磁波
超音波診断（圧力波）
X線診断（電磁波）
Notes: ご存知のとおり、超音波診断装置は胎児の診断にも広く使われる安全な装置です。
＜Click＞
これに対し、X線診断装置は妊娠の可能性のある女性への使用が厳しく制限されているのはご存知でしょう。この様な安全性の違いはなぜ生じるのでしょうか。
それは、それぞれの診断装置が利用するエネルギーの種類の違いが原因のひとつです。超音波診断装置が使う超音波は、物体に圧力を及ぼし動かす、運動エネルギーを持った圧力波です。これに対し、X線診断装置が使うX線は周波数の高い電磁波であり、電磁エネルギーを持つ粒（つぶ）、光子の形で飛んできます。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 4: 超音波診断は安全
運動エネルギーは水槽内の沢山の水分子に分配される
光子がぶつかった水分子のみが電磁エネルギーを受ける
超音波診断
（圧力波）
X線診断
（電磁波）
Notes: 圧力波と電磁波のエネルギーが生体に与える効果の違いを考えてみましょう。
＜Click＞
生体組織の大部分は水なので、この図では生体組織を水が入った大きな水槽として示しています。
生体に超音波を照射することは、左の図のように水槽に力を加えて揺り動かすことに相当します。そうすると水槽に加えられた運動エネルギーは水槽内の沢山の水分子に分配されるので、1つの分子が得るエネルギーはごく小さな値になります。ですから、分子は多少振動の激しさが増える程度で、水の分子構造自体が変化することはありません。それではX線を照射する場合はどうでしょう。
＜Click＞
先のスライドで述べたように、光やX線など周波数が高い電磁波は電磁エネルギーの粒である「光子」として飛んできます。そうすると光子は経路上にある水分子だけにぶつかってエネルギーを伝え、他の水分子には影響を与えません。
水槽全体を揺らす超音波のエネルギーは大きいですが、ひとつの水分子が受け取るエネルギーは小さくなります。これに対し、1個の光子が持つエネルギーは、水槽全体を揺らすエネルギーよりも小さいですが、ぶつかってエネルギーを分配する分子数が桁違いに少ないので、1つの水分子が受け取るエネルギーは超音波より大幅に大きくなります。このレベルのエネルギーは分子の共有結合を壊すことができるので、化学的活性の高いフリーラジカルが生じ、激しい化学反応を引き起こします。この様に、生体組織を構成する物質を分子構造のレベルで破壊することがX線被爆であり、X線被爆が生体に深刻な作用を与える原因です。圧力波と電磁波のエネルギーが生体に与える効果の違いを考えてみましょう。
生体組織の大部分は水なので、この図では生体組織を水が入った大きな水槽として示しています。
生体に超音波を照射することは、左の図のように水槽に力を加えて揺り動かすことに相当します。そうすると水槽に加えられた運動エネルギーは水槽内の沢山の水分子に分配されるので、1つの分子が得るエネルギーはごく小さな値になります。ですから、分子は多少振動の激しさが増える程度で、水の分子構造自体が変化することはありません。
それではX線を照射する場合はどうでしょう。先のスライドで述べたように、光やX線など周波数が高い電磁波は電磁エネルギーの粒である「光子」として飛んできます。そうすると光子は経路上にある水分子だけにぶつかってエネルギーを伝え、他の水分子には影響を与えません。
水槽全体を揺らす超音波のエネルギーは大きいですが、ひとつの水分子が受け取るエネルギーは小さくなります。これに対し、1個の光子が持つエネルギーは、水槽全体を揺らすエネルギーよりも小さいですが、ぶつかってエネルギーを分配する分子数が桁違いに少ないので、1つの水分子が受け取るエネルギーは超音波より大幅に大きくなります。このレベルのエネルギーは分子の共有結合を壊すことができるので、化学的活性の高いフリーラジカルが生じ、激しい化学反応を引き起こします。この様に、生体組織を構成する物質を分子構造のレベルで破壊することがX線被爆であり、X線被爆が生体に深刻な作用を与える原因です。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 5
（超音波の作用域）
治療超音波
（超音波の安全域）
診断超音波
エネルギー [eV]
電磁波と超音波の
エネルギーレベル
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
103
10-6
104
105
106
共有結合
CT （X 線）
SPECT（γ線）
PET（β線）
可視光
1,000 eV X線 @ 1.24 nm
5 eV 紫外光 @ 250 nm
2 eV 可視光 @ 600 nm
共有結合の分断
水分子のH-O
共有結合 5 eV
0.01 eV 治療用超音波
@ 1,000 W/cm2
0.001 eV 治療用超音波
@ 100 W/cm2
水温100℃上昇
水温10℃上昇
0.00007 eV 診断用超音波上限
@ 0.72 W/cm2
（1秒間照射．15cm伝搬して全て熱に）
Notes: このスライドでは、今述べたエネルギーのレベルの違いを定量的に見てみましょう。
このグラフの縦軸は[eV]（エレクトロンボルト）という単位で表したエネルギーの大きさを表します。対数表示されて、一番上のレベルこのスライドでは、今述べたエネルギーのレベルの違いを定量的に見てみましょう。
このグラフの縦軸は[eV]（エレクトロンボルト）という単位で表したエネルギーの大きさを表します。対数表示されていて、一番上のレベルは一番下の10の12乗倍、すなわち1兆倍大きいレベルを表します。
＜Click＞
今示した青色の四角はそれぞれ上から、核医学検査装置PET（ペット）が発生するβ線、放射線診断装置であるSPECT（スペクト）が発生するγ線、CTが発生するX線、さらに光のそれぞれの光子1個が持つエネルギーのレベルを表しています。
＜Click＞
例えば、波長205nmの紫外線の光子が持つエネルギーは5 eV(エレクトロンボルト)ですが、診断に用いられる波長1,24 nm（ナノメートル）のX線の光子はその100倍のエネルギーを持ちます。それゆえ、障害物をはねのけて伝搬することができるため、高い生体透過性を示します。
さて、原子同士が結合して分子を形成する際の共有結合のエネルギーレベルは、
＜Click＞
この緑の範囲にあります。これはX線などより2桁低く、可視光と同じレベルにあります。
＜Click＞
水分子の水素原子と酸素原子間の結合エネルギーは約5 eV(エレクトロンボルト)なので、X線の光子がぶつかると水の分子構造が壊れてラジカルを発生しますし、強い可視光や紫外線でも表皮の細胞が損傷を受けて赤くなったり日焼けを生じます。
＜Click＞
この黄色の四角は超音波照射によって１個の水分子が受け取るエネルギーレベルを表しています。先のスライドでも述べましたが、超音波が生体組織全体をゆらすエネルギーは光子1個よりもずっと大きいのですが、分子1個に分け与えられるエネルギーとしては小さく、最大でも可視光の光子がもつエネルギーより３桁ほど低いレベルにあります。
超音波は、２つのレベルに分かれています。上の方が治療用、下の方が診断用超音波です。
＜Click＞
治療用のレベルでは、1個の水分子は0.01eV(エレクトロンボルト)程度のエネルギーを受け取ります。これはX線の光子より６桁、可視光の光子より３桁低いエネルギーレベルです。それゆえこのエネルギーは、分子構造は壊さずに、分子の振動を増やすために使われます。分子振動が激しくなるということは水の温度が上がるということであり、水槽内の水分子の１個1個すべてが0.01eV(エレクトロンボルト)のエネルギーを貰うと、水の温度は１００度上昇します。0.01 eV(エレクトロンボルト)はエネルギー量としては小さい値ですが、1個の分子にとっては大きな値で、生体組織に強い熱的作用をもたらすのです。
＜Click＞
診断装置に使われる超音波のエネルギーレベルは、我が国の認証基準により1平方センチメートルあたり0.72 Wに制限されています。これは、X線の光子に比べると10の9乗分の１、すなわち10億分の1で、超音波治療用装置に比べると３桁ほど小さいレベルです。超音波の安全性は、エネルギー量だけではなく照射時間や波形、さらには画像モードなどによっても異なり、それらの効果も含めて高い安全性を実現しています。
は一番下の10の12乗倍、すなわち1兆倍大きいレベルを表します。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 6: 超音波の安全域と作用域
超 音 波 照 射 時 間 (対数)
超 音 波 強 度
(対数)
安全
生体作用
診断（安全域）
治療 （作用域）
超音波生体作用 閾値
Notes: さて、このスライドでは、超音波の生体作用にもう一歩迫って考えてみましょう。
このグラフの縦軸は超音波の強度を、横軸は超音波の照射時間を表しています。強度と時間の積はエネルギーを表しますので、低強度の超音波を短時間照射しても生体に与える作用は小さく安全で、より強度の高い超音波を長い時間照射すると生体作用は大きくなります。
＜Click＞
ですからグラフの左下の部分は診断に利用される安全域になり、
＜Click＞
右上の領域は治療に利用される作用域になります。
すなわち、超音波だからといって無条件に安全なのではなく、超音波の照射条件をきちんと使い分けることで、診断と治療の両方を実現しているのです。
＜Click＞
２つの領域の間には生体作用発生の閾値となる領域があります。
この発生閾値は時間や強度以外の超音波条件にも影響されますし、生体組織や臓器の種類によっても異なりますから、図に示すように閾値は幅のある領域として表されます。
また、超音波の強度がある値以下になると
＜Click＞
照射時間に関係なく安全域が広がっていることに注目ください。
これは、生体には、ある程度の体温上昇を許容する仕組みが備えられているからです。超音波診断によって生じる温度上昇が日常的に起き得る範囲内であれば、時間制限なく診断に使用できる強度範囲があることを示しています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 7
ALARAの原則
診断情報を得るために，最低限必要な超音波出力を用いること。
患者に見せるためだけの目的のようにリスクに見合う必要性がない場合には超音波診断を行わないこと。
すなわち
診断情報
生体作用発生のリスク
出典：超音波診断装置の安全性に関する資料（日本超音波医学会機器及び安全に関する委員会）より改変
As Low As Reasonably Achievable
安全な超音波診断を行うために…
Notes: 超音波を安全域で使うことで超音波診断の安全性が確保されます。
しかし、実際の臨床では、より詳細で確実な診断情報を求めて、画像のモードを変えたり、診断部位とその周辺をじっくり時間をかけて調べたりすることも適切な診断の一環です。
安全域と作用域の境界がはっきりしていれば良いのですが、作用の許容範囲には被験者の状態や対象臓器の特徴に応じた幅があります。さらに現状の装置では診断に用いる超音波の強さは管理できますが、それが身体のどの部分にどのくらいの時間にわたって照射されたのかを管理することはできません。
そこで、 超音波診断ではALARA（アララ）の原則に従うことが推奨されています。
この原則では、超音波診断で得られる情報の重要性と超音波照射により生体作用が生じるリスクを天秤にかけて診断内容を判断することが、まず操作者に求められます。そのうえで、その診断内容を得るために、合理的に達成できる必要最低限な超音波出力を用いて診断することが勧められています。
すなわち、患者に見せるためだけの場合のように、リスクに見合う必要性がない場合には超音波診断をすべきではありません。これが超音波診断におけるALARA（アララ）の原則であり、この原則に従うことで、超音波診断の安全性が保たれています。

## Slide 8
照射時間
強 度
安全域
(A)
(B)
作用域
(C)
8
体外衝撃波結石破砕
超音波を治療にも活用する
一般的な超音波診断
低出力パルス超音波
強力集束超音波
Notes: 超音波は、診断だけでなく、治療にも活用されています。
＜Click＞
超音波は、強度が高い場合には、圧力が生体に機械的作用をもたらしますし、強度と持続時間の積が大きい場合には、水分子の運動を増加させて熱的作用をもたらします。
＜Click＞
例えば、体外衝撃波結石破砕装置は、体外で発生した超音波を体内の結石に集束することで、身体を切り開かずに体内深部の結石を破砕する装置です。
この装置では、このあたり（A）、の超音波照射条件が使われます。すなわち圧力が非常に高く持続時間が短い超音波を結石に集束することで衝撃波を発生し、衝撃力でもろい結石を壊すことができます。
＜Click＞
強力集束超音波治療装置も、超音波を一点に集束する装置です。ハイフ装置と呼ばれることもあります。結石破砕よりも強度が低めの超音波をより長時間持続することで焦点にエネルギーを集中し、温度を上昇させます。
例えばがん組織に焦点をあてて組織をタンパク質の変成温度以上に加熱すればがんを治療できます。この図で言うとこのあたり（B）の超音波照射条件が使われます。
＜Click＞
また、難治性の骨折の治癒促進にも超音波が利用されています。弱い超音波を毎日数十分、何ヶ月かにわたって照射する治療法ですが、これに用いられる照射条件は、実はこのあたり(C) （アニメーション④）にあります。診断用超音波のなかでも強度の低い超音波が治療効果を持つのは一見不思議ですが、これは超音波が結石や腫瘍を破壊するのではなく、骨折を治す細胞の機能を促進するスイッチを入れる働きを持つためと考えられます。
体内深部までエネルギーを届けることができる超音波は、治療の分野でもこのように様々な応用が進められています。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 9: まとめ
工学会
生体医工学会
応用物理学会
電子情報通信学会
IEEE
医学会
世界超音波 医学学術連合
日本超音波医学会
安全な超音波診断を実現するために...
行政･工業会
IEC・JIS
(国際・国内安全規格)
医薬品医療機器等法
Notes: さて最後のスライドです。安全な超音波診断を実現するために、多方面の機関が協力してその役割を果たしています。
＜Click＞
超音波が生体に与える作用については、医学会と工学会が協力して基礎的・臨床的研究を行なっています。
＜Click＞
安全を実現するための具体的な装置設定については工学会と工業会が協力して規格を作成し、これを満たす装置を行政が認証して初めて臨床での利用が可能になります。また、日本超音波医学会は、超音波診断装置の安全な利用に関する国際的なガイドラインを医師や検査士に啓蒙・教育する役割を果たし、安全な超音波診断の普及を目指しています。
超音波診断や治療の分野では、より良い診断や治療の実現を目指し、つねに新しい装置技術や診断技術の開発が進められています。その安全性はこのような協力体制のもとで確保されているのです。
＜Click-次のスライド＞

## Slide 10
本会正会員、準会員、学生会員、賛助会員の皆様へ
1. 使用は教育目的とし、営利目的で使用しないこと
2. 許可なくスライドを改変しないこと（スライド順の変更、一部削除を除く）
3. 他人に譲渡しないこと
事務局 ： 公益社団法人日本超音波医学会 (The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階
E-mail：office@jsum.or.jp
このプログラムのすべての権利は、日本超音波医学会に保留されています。
下記使用条件を守り、ご活用ください。
作成・監修 ： 日本超音波医学会 超音波医学教育カリキュラムに関するワーキング・グループ
(秋山いわき、小川眞広、工藤信樹、紺野 啓、長沼裕子、新田尚隆、畠 二郎、水野 隆）
（株）テラブレイン（上島泰浩）
本学会会員以外の使用は固くお断りいたします。
Notes: ＜END＞